## Slide 1: NEXUS コマンド送信の手順書 TRP
PC、TNC ローテータ-の電源を入れる。（つなたーむVerが上がるので、COM1 19.2Kでonして先にRS２３２Cポートを確保 NEXUS SOFT 前にOFF）
CTESTWIN を立ち上げる。画面は非表示に。
IC9700 電源 ＞＞周波数、NEXUS-TLE（別紙）. PW=100% TX 145M を表示 （FM-DにしてMIC入力をOFF）
PC SDR-console を立ち上げる。(FO-99 SDR-TEL )（自動ログを取る。）
PC CALSATを立ち上げ、周波数トラッキング IC-910 RX USB TX FM-D （周波数、モード確認。
PC DSCW を SDRーConsole入力で立ち上げる。 入力レベル確認 （VBーC）
WISP DDEを立ち上げ。ローテータトラッキング。
TNCの電源を入れる。つなたーむの確認、つなたーむ off。
PC NEXUS Uplink Software を上げる
Connect >> On
TNC SETTING >> 無線機が一時的に送信状態
コマンドをセットする。
衛星がくるのを待つ、CW TLEが入った事を確認
DSCWのTLE ,9700CW を確認
JS1YAVNEXUS04057137B77101C60101010F9C041402E6004A
3.9V以上 であること。（概略0F05以上）
PC NEXUS Uplink Software ＞>> HEX SEND
DSCWで [UP LINK OK] を確認 「YES」 を押す、 ＊A)
＞＞途中でCWが途切れることを確認してもいい。
UP link 出来ないときには NO. ＞ ExSEND＞＞ ＊A)へ
3回まで繰り返し OK がないときは、中止。
PC NEXUS Uplink Software ＞＞ Disconnect を押して
衛星が見えている間は（窓の間） TLE または、データ、TRPの状況を受信。
コマンドで再生したFILEを JAMST Server へ そのまま書き込む。
CW TLE のデーターも 2021_04_08 0909 のfile名で書き込むといい（オプション）
終了